【Continuous Stall Current】

| Servo Motor | Current | Servo Motor | Current | Servo Motor | Current |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SME-L005 | 0.72 A | SME-L100 | 5.3 A | SME-M100 | 4.8 A |
| SME-L010 | 0.74 A | SME-L150 | 7.0 A | SME-M150 | 8.0 A |
| SME-L020 | 1.23 A | SME-L200 | 9.8 A | SME-M200 | 9.0 A |
| SME-L040 | 2.6 A | SME-L300 | 13.7 A | SME-M300 | 13.4 A |
| SME-L075 | 5.1 A |

【Torque-Speed Curve】

【SME-L005】                                 【SME-L010】

【SME-L020】                                 【SME-L040】

【SME-L075】

【SME-L100】                           【SME-L150】

【SME-L200】                                 【SME-L300】

【SME-M100】                                【SME-M150】

【SME-M200】                                【SME-M300】

Note : These characteristic plots above measured in case of  3Φ 200~240V power supplied .

【Nameplate instruction】